## Slide 1
Eingangsseitige Kleinsignalleitwerte: gm, rm=1/gm und rBE:
Kleinsignalgrößen, im Arbeitspunkt berechnen: BJT: Bipolar Junction Transistor FET: Field Effect Transistor
Übertragungsleitwert : gm = dIC /dUBE = IC /uT gm = dID /dUDS = 2
Eingangswiderstand in die Basis "schauend": rm = 1/gm rm = 1/gm
Eingangswiderstand von der Basis aus gemessen: rBE = ß rm rGS → ꚙ
Schaltkreis-Analysetechniken
gm ist die Steigung der Kurve Iout(Usteuer) und ist – besonders
für den BJT – nur für kleine Auslenkungen um den Arbeitspunkt
näherungsweise konstant.

## Slide 2
Ausgangsseitige Kleinsignalleitwerte gCE = 1/rCE und gDS = 1/rDS:
BJT: IC = IC0 mit
ß = ß0 da ß = IC / IB
gCE = dIC /dUCE = ICa/(VA+UCEa) ≈ ICa/VA
rCE = 1/gCE
Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Early_effect
FET: ID = IDsat (1+𝜆∙UDS)
IDsat = ß (UGS - UTh)2 für UDS > UDS,sat
UGS - UTh = UDS,sat
gDS = dID /dUDS = IDa / (1/𝜆 + UDSa) ≈ 𝜆∙IDa
rDS = 1/gDS

## Slide 3: Einige Schaltkreisanalyse-Techniken
Es gibt weitere Analysearten
wie .noise oder .sens[itivity]
Siehe auch: Genk, Tinkl, HS München: https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk04/fk04_lokal/diefakultaet/pdfs_3/Kurzeinfuehrung_LTSPICE_WS2015.pdf

## Slide 4: .TRAN: Transient, Zeitbereichssimulation
lat. trans-ire = hinüber-gehen
Als wird ein Arbeitspunkt berechnet.
Dann kann das Modell über der Zeitachse simuliert werden.
Davon ausgehend fährt der Simulator mit adaptiven Zeitschritt-
Weiten, nichtlinearen Modellen (z.B. Dioden, Transistoren) und
Berücksichtigung der Differentialgleichungen für Kapazitäten
(IC=dUC/dt) und Induktivitäten (UL=dIL/dt) fortfahren auf der
Zeitachse zu simulieren.

## Slide 5: .OP und .DC Analyse
Der Arbeitspunkt (engl. Operating Point) muss immer als erstes
Berechnet werden.
Die Direktive .OP macht ihn für den Anwender sichtbar.
Die Direktive .DC berechnet eine DC-Kennline aus mehreren OP‘s.
Großsignal-Rechnung: Nichtlineare Bauelemente bleiben nichtlinear.
Kapazitäten werden zu Unterbrechungen
Induktivitäten werden zu Kurzschlüssen.
Wenn es für den Simulator schwierig wird einen OP zu berechnen,
Kann der Nutzer ihm helfen:
.NodeSet V(node)=3V erzwingt die angegebene Spannung
.IC V(node)=3V: "Initial Conditions" berechnet zuerst eine
Lösung mit .NodeSet und gibt den Knoten dann frei, um eine
genaue Lösung zu berechnen. (Sinnvoll z.B. bei Flipflops).

## Slide 6: .TF Analyse: DC-Transfer-Funktion
1. Berechnen des Arbeitspunktes, dabei werden die Kleinsignalgrößen zu Null gesetzt
2. Berechnen der DC-Kleinsignalmodelle im Arbeitspunkt.
3. Null-setzen aller Großsignalgrößen (z.B. VCC => 0V = Kurzschluss, Iq => 0A = Unterbrechung, UBEa+uBE => uBE ),
4. Ersetzen nichtlinearer Bauelemente durch ihre Kleinsignalmodelle

## Slide 7: .AC Analyse
1. Berechnen der .TF-Analyse.
2. Kleinsignal–Kapazitäten und –Induktivitäten im Arbeitspunkt (z.B. pn-Junction-Kapazitäten)
3. Zufügen der Blindleister (Kapazitäten und Induktivitäten) zum .TF-Modell
4. Simulation der Übertragungsfunktion H(jω) im Frequenzbereich (i.e. über der Frequenzachse)
Anm.: a) Linearisierte Modelle bleiben linear, z.B. gm bei einer Amplitude von uBE=1V, auch wenn dies z.B. mit uT=26mV
bei gm=(IBS/uT)∙exp(UBE/uT) unrealistisch große Rechenfehler (aufgrund der realen Nichtliearität) bewirkt,
b) Es können Ausgangsspannungen von z.B. 100.000V gemessen werden bei Betriebsspannung von 0/3,3V.
c) Es ist sinnvoll im AC-Statement der Eingangsgröße die Amplitude 1 zu wählen, weil man dann Verstärkungen
direkt in dB ablesen kann. Ansonsten bekommt man Verstärkungen mit V(out)/V(in); "in", "out" Knotenlabels.